## Slide 1: Analiza signalov EKG z globokimi nevronskimi mrežami
Avtor: Jani Bizjak
Mentor: prof. dr. Igor Kononenko
Notes: RESTARTI TIMER!!

## Slide 2: Uvod
Srce
  Elektrokardiogram
  Srčne bolezni
Globoke nevronske mreže
  Konvolucijske nevronske mreže
  Povratne nevronske mreže
Analiza signala EKG z globokimi nevronskimi mrežami
Notes: RESTARTI TIMER!!

## Slide 3: Anatomija človeškega srca
Prekati
Zaklopke
Srčna stena
Živčevje
  Tvorjenje el. signala
  Potovanje el. signala

## Slide 4: Elektrokardiogram - EKG
EKG meri električno prevodnost kože
Standardna postavitev:
  10 elektrod
  12 signalov (odvodov)
Oblika signala – PQRST
Normalen sinusni ritem
Notes: Kaj EKG meri
Kaj elektrode so, pogosto število
Standardna postavitev, kaj se spreminja glede na postavitev, odvodi/posnetki
Izpis signala z EKG -> PQRST (opis valov)
Kaj je normalni sinusni ritem.
QRS kompleks je na sledi aVl, V5, V6

## Slide 5: Srčne bolezni – blok
Prekinitev živčne poti za prenos el. signala
Levokračni blok (LBBB)
Desnokračni blok (RBBB)
Notes: Blokiran SNOP
LBBB: QRS > 120ms, velika S vdolbina na V1, V6 spominja na M
RBBB: QRS > 120ms, RsR na V1, nerazločen S na V6

## Slide 6: Srčne bolezni – Neenakomerni utrip
Prezgodnji atrijski utrip (PAC)
  Prezgodnje proženje signala v atriju
Prezgodnji nodalni utrip (PJC)
  Signal se proži v atriventrikularnem vozlu
Prezgodnji ventrikularni utrip (PVC)
  Signal se proži v Purikinijevih vlaknih
Neenakomeren utrip srca
  Bigemija
  Trigemija
  Kvadrigimija
  Dvojček
  Trojček
Notes: PAC: prezgodenj utrip
PJC: brez vala P
PVC: sprememba vala ST in T

## Slide 7: Globoke nevronske mreže
1954 – implementacija prvih nevronskih mrež
Zaostajajo za ostalimi metodami SU
21. stoletje - razvoj grafičnih kartic
Globoke nevronske mreže postanejo vodilne na področjih:
  Računalniškega vida
  Prepoznavanja govora
  Razumevanja naravnega jezika

## Slide 8: Preprosta nevronska mreža
Vhodni podatki
Povezave – uteži
Aktivacijska funkcije

## Slide 9: Nevronska mreža
Usmerjene večnivojske mreže
Vzvratno razširjanje
Optimizacija gradientnega spusta
  Stohastični gradientni spust
  ADaGrad
    ADaDelta
  RMSProp
Notes: Feedforward = razširjanje naprej

## Slide 10: Konvolucijske nevronske mreže
Samostojno učenje filtrov
Sestavljanje značilk iz različnih nivojev

## Slide 11: Združevanje
Problem velike količine podatkov
  Surova slika 1920x1080 potrebuje 6.220.800 vhodnih nevronov
Statične lastnosti slike omogočajo:
  Maksimalno združevanje
  Povprečno združevanje

## Slide 12: Povratne nevronske mreže
Nevroni povezani znotraj svoje plasti
Sposobnost učenja časovne odvisnosti med podatki
Problem dolgotrajnega spomina
  Eksplozija gradienta
  Ničti gradient
  Kratko-dolgo ročne spominske mreže (LSTM)

## Slide 13: Analiza signala EKG - učna množica
Zbirka posnetkov EKG na PhysioNet: MIT-BIH
  47 ljudi
  48, 30 minutnih posnetkov
  75.000 normalnih utripov, 2.500 PAC, 8.00 LBBB, 7.000 RBBB, 7.000 PVC
Posnetki označeni s strani dveh zdravnikov
  Obstajajo napake pri oznakah

## Slide 14: Iskanje kompleksa QRS
Človek s pogledom prepozna kompleks QRS
  Intuicija - konvolucijske mreže so sposobne prepoznati komplekse QRS
Parametri, ki vplivajo na uspešnost reševanja:
  Velikost oken
  Arhitektura (velikost) mreže
  Oblika podatkov
  Dodajanje šuma

## Slide 15: Arhitektura mreže
Globina mreže vpliva na učenje
Globina je boljša kot širina
Potreba po pohitritvi učenja
  RMSProp

## Slide 16: Vhodni podatkov
Podatki predstavljeni kot slika
Veliko odstopanje med validacijsko in testno točnostjo
Mešanje učnih podatkov
  Učenje na vseh učnih primerih
  Analogno prepoznavanju ročne pisave (MNIST)
  Tudi človek ne prepozna stvari, ki jih ni nikoli videl
Dodajanje šuma
  Zagotovi, da se mreža ne nauči pravila „if > 0.5“
  Nima velikega vpliva na točnost
Notes:   Tudi človek ne prepozna stvari, ki jih ni nikoli videl -> če so preveč drugačne

## Slide 17: Najboljši rezultati
Velikost mreže [230,460,500]
Čas učenja 74 ur
Klasifikacijska točnost 99.95%
Notes: Od 90.000 testnih primerov napačno klasificiranih le 45

## Slide 18: Klasifikacija bolezni
Prepoznavanje: LBBB, RBBB, PVC, PAC, Sinus
Najboljša točnost 99,83%
  Iskanje kompleksa QRS: 99.973%
  Čas učenja 5 dni
Prečno preverjanje leave-one-patient-out
  Povprečna točnost 99.28%
  Mediana: 99.91%
  Nekateri pacienti zelo slabo označeni

## Slide 19: Povratne nevronske mreže
Podatki v signalu EKG so odvisni med seboj
Slabša točnost (97%) in daljše učenje (1 dan)

## Slide 20: Iskanje PAC
Problem dolgotrajnega spomina
Sinteza umetnih podatkov
Klasifikacijska točnost 94,7%

## Slide 21: Zaključek in nadaljnje delo
Nadgradnja metod:
  Optimizacija gradientnega spusta
  Uporaba LSTM
  Združevanje RNN in KNN mreže
99,95% točnost detekcije kompleksa QRS
99,8 % točnost detekcije nekaterih bolezni
94,7 % točnost detekcije neenakomernega ritma
Mreže dosežejo točnost ekspertov (zdravnikov)
Sorodne metode zaostajajo za 1% in več

## Slide 22: Srčne bolezni – fibrilacija
Atrijska undulacija (plapolanje preddvorov)
  Kroženje signala v desnem atriju
  Lahko se prevesi v fibrilacijo
Atrijska fibrilacija
  Pogosta
  Nenevarna
Ventrikularna fibrilacija (prekatno migetanje)
  Zmanjša možnost preživetja za 10% vsako minuto fibrilacije
  250-300 BPM

## Slide 23: Srčne bolezni – Spodbujen ritem
Več vrst srčnih spodbujevalnikov
  Aktivni
  Pasivni
Signal nima prave PQRST oblike

## Slide 24: Logistična regresija
Linearna regresija:
Logistična regresija
  Klasifikacija primerov v dva razreda
  Sigmoidna funkcija
Multinomska regresija
  Klasifikacija v več razredov

## Slide 25: Velikost okna
Velikost okna od 50-400% povprečne dolžine kompleksa QRS
Najboljši rezultati pri velikosti 100-120%

## Slide 26
SGD:
AdaGrad:
  Adadelta:
RMSProp:

## Slide 34: Mere točnosti
Preciznost: TP/(TP+FP)
Senzitivnost: TP/(TP+FN)
Specifičnost: TN/(TN+FP)
True positive | False positive
False negative | True negative
Notes: False positive = pozitivno klasificiran negativni primer
False negative = negativno klasificiran pozitivni primer